## Slide 1: Zvočni detektor nizkih tonov na LED traku
Tilen Urbanč

## Slide 2: Namen in orodja
Zajemanje sistemskega zvoka
Filtriranje nizkih frekvenc
Wi-Fi povezljivost
Prikaz ustreznih jakosti barve na RGB traku
Python
PyAudio
PyQtGraph
ESP8266 (Arduino)
ESP8266WiFi
WiFiUdp
Adafruit_NeoPixel

## Slide 3: Zasnova rešitve
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));
}
strip.show();
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
} udp.begin(localPort);
int packetSize = udp.parsePacket();
if (packetSize) {
char packetBuffer[packetSize];
udp.read(packetBuffer, packetSize);
Wi-Fi povezljivost (ESP)
Fizična povezava: ESP8266, RGB trak in napajalnik
Prikaz barv (ESP)
Wi-Fi povezljivost (Računalnik)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.sendto(message, (UDP_IP, UDP_PORT))

## Slide 4: Predstavitev rešitve
1. Zajem zvoka (Audio cable)
2. Procesiranje zvoka
stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames_per_buffer=CHUNK,
input_device_index=DEVICE_INDEX)
spec_20_40 = spectrum[int(20 / RATE * len(spectrum)):int(40 / RATE * len(spectrum))]
spec_40_60 = spectrum[int(40 / RATE * len(spectrum)):int(60 / RATE * len(spectrum))]
spec_60_80 = spectrum[int(60 / RATE * len(spectrum)):int(80 / RATE * len(spectrum))]
send_rgb_to_esp(rgb_values)
3. Primerjava vrednosti
4. Pošiljanje na ESP